## Slide 1: Introduksjon Arduino-programmering
Arne Midjo
Universitetslektor - Institutt for elektroniske systemer

## Slide 2: Oversikt – Arduino-modulen i TELE1001
I dag (19/10):
  Arduino-plattformen – Kortet, komponenter, IDE (SW-verktøyet)
  Grunnleggende begreper i programmering
  Variabler, konstanter og datatyper
  I/O: Input og Output
  Valg: if- og if-else-setningen
  Løkker: while
  Funksjoner: Innebygde og egendefinerte
Hjemmelabøving Legges ut Fredag 20., leveres på Blackboard, Frist TBA
  Koble enkle komponenter
  Teste ut og modifisere oppgitt kode
  Lage egen kode
  Feilsjekke og fikse kode
Neste gang (7/11):
  Repetisjon/test, veiledning hjemmelabøving, inspirasjonsprosjekter

## Slide 3: Student Response System - SRS
Verktøy for å engasjere studenter og
gi tilbakemelding til lærer
Anonyme spørreundersøkelser for å gi et sant bilde
Respons
Kommunikasjon
Interaksjon
Notes: Hvor mange har holdt på med programmering?
Hvor mange har holdt på med Elektronikk?
Hvor mange er kjent med Arduino?

## Slide 4: Student Response System - SRS
app.one2act.no
Koden dukker opp øverst til venstre på tavla
Notes: Hvor mange har holdt på med programmering?
Hvor mange har holdt på med Elektronikk?
Hvor mange er kjent med Arduino?

## Slide 5: Vi prøver ut SRS!
Egenrefleksjon/Quiz: Tenk selv
Grupperefleksjon: Tenk og drøft i team
Og nå: Fram med mobilene! 

## Slide 6: SRS – Quiz
Har du programmert før?
Ja | Nei

## Slide 7: SRS – Quiz
Har du holdt på med elektronikk før?
Ja | Nei

## Slide 8: SRS – Quiz
Vet du hva en Arduino er?
Ja | Nei

## Slide 9: Hva er det vi koder?
Mikroprosessor eller
Mikrokontroller
Prosessorer/kontrollere må ha hjelpekretser (elektronikk-komponenter)

## Slide 10: Vi skal kode et Arduino mikrokontrollerkort
Gedigen familie av mikrokontrollerkort og hardware-tilbehør
For prototyping
Som en undervisningsplattform
Standardisert programmering

## Slide 11: Mikrokontrollerens nærmiljø

## Slide 12: Hvor benyttes mikrokontrollere?
Forbrukerelektronikk
Biler, båter og fly
Robotsystemer
Forsvarsteknologi
Etc, etc! – dvs «overalt»

## Slide 13: Arduino Uno
Arduino Ressursside:
www.arduino.cc

## Slide 14
Arduino Uno-kortet
Mikrokontrolleren
USB-port
Spenningsplugg
Inn-/Ut-port Digital
Power + Inn-port Analog)

## Slide 15: Arduino Uno
Mikrokontrolleren:
(Surface Mount Device)
USB-porten:
Arduino  PC
Analog-porten:
inngangene A0-A5
Digital-porten:
inn-/ut-pinnene D0-D13

## Slide 16: Arduino Uno
Lysmåling
Temperatur
Lyd
Nivå
Fuktighet
Motion
Aktuatorer
Pådrag
Sensorer
Måle
Alarmbuzzer
Lysdioder
Motor
Display
Varme
Svitsje (av/på)

## Slide 17: Kode-verktøyet
Koden i Arduino kaller vi en «Sketch»

## Slide 18: Koblingsbrett (breadboard)
Prototype- og test-brett
Plugger elektronikk-komponentene rett inn
Innvendige forbindelser
Kobles opp mot Arduino-kortet

## Slide 19: Koblingsbrett (breadboard)
Langsgående forbindelser
(to skinner langs hver langside)
Tverrgående forbindelser
(en hel rekke skinner i to parallelle rader)

## Slide 20: Noen komponenter i kit’et

## Slide 21: Noen komponenter i kit’et

## Slide 22: Fargekode for motstander
4- eller 5-bånds motstand
Ved 4-bånds er 3. ring multiplikatoren
Siste ring er alltid toleransen - dvs nøyaktigheten
Du finner også verktøy på nett

## Slide 23: Laste ned Arduino software (IDE)
arduino.cc
Software
Download the Arduino IDE

## Slide 24: Klargjøring til programmering
Åpne Arduino-programmet.
Koble Arduinoen til datamaskinen.
Gå til verktøy og se at Arduinoen er satt til riktig port.
MERK!
Ved ut og innkobling av Arduino-kortet er dette noe som kan falle ut. Da må du sjekke på nytt og rette opp.

## Slide 25: La oss teste et program
Skriv av programmet
Last opp kode
Lagre fil
Åpne seriemonitoren
Fungerer programmet? Hva ser du?
2.
4.

## Slide 26: Hjelperessurs 1: IDE og ditt første program - Sjekk ut på Blackboard!

## Slide 27: Hva er koding?
Program
Oversetter /
Kompilator
Maskinkode
Kode / Programmere
  Fortelle maskinen hva den skal gjøre
  Det gjøres med et programmeringsspråk
Menneskekode og Maskinkode
  Mennesket forstår best konvensjonelle språk
  Datamaskinen forstår best 0110010011001010 = Maskinkode

## Slide 28: Hva er koding?
length = 10
height = 5
area = length * height
print (area)
100110100110110011000110001001010100011100010101000100100111
Oversettes (kompileres)
til maskinkode
Instruksjoner skrives
i editoren (IDE)
Kjøres i prosessoren
Oppgave skal utføres:
beregn og print arealet av et rektangel
2
3
4
1

## Slide 29: Hva er et program?
Program
  En serie med instruksjoner som forteller datamaskinen hva den skal gjøre
  Instruksjonene er i form av programlinjer
  Hver enkel programlinje er en handling
    En handling kan være
start program
programlinje 1
programlinje 2
programlinje 3
programlinje 4
programlinje 5
end program
Program
Lese av en sensor
Legge sammen to verdier
Slå på/av en lysdiode
Starte/stopp en motor

## Slide 30: “Kjøring” av programmet
Programlinjene utføres sekvensielt
  Sekvensielt betyr at noe skjer i sekvens – den ene etter den andre:
start program
programlinje1;
programlinje2;
programlinje3;
programlinje4;
programlinje5;
end program
Program

## Slide 31: Programmeringsverktøyet
IDE
Kode
Informasjonsvindu
Verifisering av kode
  «Grammatikksjekk» = Syntakssjekk
Verifiser kode og last opp
  Kode blir oversatt til maskinkode 0101010010001111000
  Sendt over USB
Integrated Development Enviroment

## Slide 32: Syntaks
Grammatikkregler for programspråk
Kommentarer
Linjeslutt ;
Scope / Omfang - { }
Tabulator / Mellomrom
Case-sensitivitet
  «A» og «a» er ikke like
  LED og led er ikke like
  Led og led er ikke like
Scopet til loop
Scopet til setup

## Slide 33: SRS – Quiz
Gitt dette «programmet»
Hvilken av linjene kjøres først?
a) programLinje1; | b) programLinje2; | c) programLinje4; | d) Vet ikke / Usikker
start program
programlinje4;
programlinje5;
programlinje3;
programlinje1;
programlinje2;
end program
Program

## Slide 34: SRS – Quiz
Gitt dette «programmet»
Hvilken av linjene kjøres først?
a) programLinje1; | b) programLinje2; | c) programLinje4; | d) Vet ikke / Usikker
start program
programlinje4;
programlinje5;
programlinje3;
programlinje1;
programlinje2;
end program
Program

## Slide 35: SRS – Quiz
Hva brukes ; til?
a) Scope / Omfang | b) Linjeslutt | c) Kommentar | d) Vet ikke / Usikker

## Slide 36: SRS – Quiz
Hva brukes ; til?
a) Scope / Omfang | b) Linjeslutt | c) Kommentar | d) Vet ikke / Usikker

## Slide 37: SRS – Quiz
La oss ta fram vårt første program igjen:
Hvorfor ser vi «Hei!» gjentatte ganger og ikke «Hallo!» ?
a) | «Hei!» er i scopet loop | b) | Det ligger mellom { }
c) | «Hei!» er i scopet setup | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 38: SRS – Quiz
La oss ta fram vårt første program igjen:
Hvorfor ser vi «Hei!» gjentatte ganger og ikke «Hallo!» ?
a) | «Hei!» er i scopet loop | b) | Det ligger mellom { }
c) | «Hei!» er i scopet setup | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 39: Viktige begreper i koding
Programbyggeklosser
Variabler og konstanter (deklarere, initialisere)
Instruksjoner
If- og If-else-instruksjoner (Hvis-ellers)
Løkke-instruksjoner (loops)
Betingelser (skal løkka/If-else kjøres?)
Funksjoner

## Slide 40
Programbyggeklosser
Uttrykk
  x + y
  a < b
Programsetninger
  Komplette C-instruksjoner som avsluttes med semikolon ;
  z = 100;
  n = m / 2;
  i = k + x;
Operander: x og y, a og b
Operatorer: + og <
Gjerne en matematisk eller
logisk handling
Her utføres en tilordning. Z tilordnes (får)
verdien 100.

## Slide 41
Setningsblokker (kodeblokker)
  Én eller flere programsetninger gruppert sammen
  Kompilatoren betrakter dem som sammenlenket
  Setningsblokker starter og slutter med krøllparentes: { }
Dersom if-setningen slår til utføres
hele setningsblokken mellom { og }.
If (sensorValue < 300) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
tone(buzzerPin, 500);
Serial.println(″ALARM!″);
}
Programbyggeklosser

## Slide 42
Variabler og Konstanter
Hva er en variabel?
  Et navn som tar vare på informasjon/verdier som behandles og endres i løpet av programkjøringen
Variabler gis verdier ved tilordning
  Vi bruker tilordningsoperatoren: =
  Format: variabel = uttrykk
  Eksempel: sensorValue = 500, x = 2, hastighet = 80
navnet på variabelen
verdien på variabelen
sensorValue
500
sensorValue referer til
verdien 500 i memory

## Slide 43
Variabler og Konstanter
Hva er en konstant?
  Et navn som tar vare på informasjon/verdier som ligger fast i løpet av programkjøringen
  Eksempel: sensorPin = A2, pi = 3,14
Datatyper til variabler og konstanter
  De kan ta forskjellige typer:
    Heltall (int), desimaltall (float), tekststreng (string), bokstav/tegn (char), boolsk/sannhetsverdi (boolean), + +
HUSK! Variabler og konstanter må deklareres/opprettes før du kan bruke dem i programmet ditt.

## Slide 44: Hjelperessurs 2: Variabler og datatyper - Sjekk ut på Blackboard!

## Slide 45: I/O – Input/Output i Arduinoen

## Slide 46
Læringsmål
  Etter denne modulen skal du
    Forstå betydningen av Input/Output
    Være i stand til å programmere enkel I/O på Arduinoen
    Beherske I/O-instruksjonene
      digitalWrite
      digitalRead
      analogRead

## Slide 47: Du husker Arduino-kortets elementer?
Arduinoen
(mikrokontrolleren)
USB-porten:
Arduino  PC
Analog-porten:
Inngangspinnene
A0-A5
Digital-porten:
Inn-/ut-pinnene
D0-D13
Reset-knappen

## Slide 48: Inputs / Outputs
Operasjoner på I/O-pinnene (Inngangs-/Utgangs-pinnene)
  Dette er grunnprinsippet i programmering av mikrokontrollere:
  Mikrokontrolleren kommuniserer
  med omverden via sin I/O
Typiske operasjoner:
  Lese av en tilknyttet sensor
  Styre en motor
  Lese av en trykknapp
  Skru av/på en LED
Vi benytter I/O-instruksjoner for disse operasjonene
eller også: Innganger / Utganger

## Slide 49: Inputs / Outputs: Litt forenklet sett
Lysmåling
Temperatur
Lyd
Nivå
Fuktighet
Motion
Aktuatorer
Pådrag
Sensorer
Måle
Alarmbuzzer
Lysdioder
Motor
Display
Varme
Svitsje (av/på)
Inputs
Outputs
Forenklet fordi bl.a. trykknapper kobles til på Digitalporten

## Slide 50: Definering av Input/Output
Inngang eller utgang?
  Det må vi fortelle Arduinoen
Vi benytter pinMode-instruksjonen i void setup()
Pinne definert som INPUT:
  -Vi kan lese av spenning påtrykt den
Pinne definert som OUPUT:
  -Vi kan påtrykke en spenning ut fra den

## Slide 51: I/O-instruksjoner
Digitale Verdier
digitalWrite
  Inngang eller utgang?
    OUTPUT
  Mulige verdier?
    HIGH/LOW
digitalRead
  Inngang eller utgang?
    INPUT
  Mulige verdier?
    HIGH/LOW
Analoge Verdier
analogRead
  Inngang eller utgang?
    INPUT
  Mulige verdier?
    0-1023
(analogWrite)
  Dette er en spesiell instruksjon som vi kommer tilbake til!

## Slide 52: digitalWrite
digitalWrite(pinne, LOW);
digitalWrite(pinne, HIGH);
Gir ut 0 eller 5V spenning på en pinne
Brukes når vi vil skru noe på eller av

## Slide 53: digitalWrite/Read - Eksempel

## Slide 54: SRS – Quiz
Det er koblet en LED på pinne 13.
LED-en skal skrus på og av kontinuerlig
Hva skulle ha stått i stedet for
x, y og z?
a) | x, y, z digitalWrite, 13, HIGH | b) | 
a) | x, y, z digitalWrite, 13, HIGH | b) | 
c) | x, y, z ledPin, HIGH, | d) | Vet ikke / Usikker
c) |  | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 55: SRS – Quiz
Det er koblet en LED på pinne 13.
LED-en skal skrus på og av kontinuerlig
Hva skulle ha stått i stedet for
x, y og z?
a) | x, y, z digitalWrite, 13, HIGH | b) | 
a) | x, y, z digitalWrite, 13, HIGH | b) | 
c) | x, y, z ledPin, HIGH, | d) | Vet ikke / Usikker
c) |  | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 56: SRS – Quiz
Det er koblet en LED på pinne 13.
LED-en skal skrus på og av kontinuerlig
Hva skulle ha stått i stedet for
x, y og z?
a) | x, y, z digitalWrite, 13, HIGH | b) | 
a) | x, y, z digitalWrite, 13, HIGH | b) | 
c) | x, y, z ledPin, HIGH, | d) | Vet ikke / Usikker
c) |  | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 57: digitalRead
digitalRead(pinne);
Leser spenningen på en pinne og returner avlest verdi (digitale verdi).
Brukes ofte til å trigge en funksjon.
Eksempel:
En knapp trykkes inn  høy verdi:
vi lar det starte en alarm!

## Slide 58: SRS – Quiz
Du setter 5V på pinne 13
Hvilken verdi leses av i programmet?
a) | HIGH | b) | LOW | c) | Ingen verdi | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 59: SRS – Quiz
Du setter 5V på pinne 13
Hvilken verdi leses av i programmet?
a) | HIGH | b) | LOW | c) | Ingen verdi | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 60: SRS – Quiz
Du setter 5V på pinne 13
Hvilken verdi er lagret og kan brukes i programmet?
a) | HIGH | b) | LOW | c) | Ingen verdi | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 61: SRS – Quiz
Du setter 5V på pinne 13
Hvilken verdi er lagret og kan brukes i programmet?
a) | HIGH | b) | LOW | c) | Ingen verdi | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 62: Hjelperessurs 3: Knappekretser - Sjekk ut på Blackboard!

## Slide 63: analogRead
analogRead(pinne);
Bruker analogporten
pinnene A0-A5
Leser verdier mellom 0-5 Volt:
omformes til 0-1023 i programmet!
Viktig å lagre avlest verdi

## Slide 64: SRS – Quiz
Vi ønsker å lese verdien på en lyssensor for å bruke senere i programmet, men det funker ikke
Hvor ligger feilen?
a) | tempValue. Skal være lightValue | b) | tempValue kan ikke være int
c) | Feil bruk av analogRead | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 65: SRS – Quiz
Vi ønsker å lese verdien på en lyssensor for å bruke senere i programmet, men det funker ikke
Hvor ligger feilen?
a) | tempValue. Skal være lightValue | b) | tempValue kan ikke være int
c) | Feil bruk av analogRead | d) | Vet ikke / Usikker

## Slide 66: Kontrollstrukturer i programmet -Valg -Løkker

## Slide 67
Læringsmål
  Etter denne modulen skal du
    Ha fått ytterligere forståelse for programflyt
    Forstå elementene i beslutningstaking
    Være i stand til å benytte instruksjoner (kontrollstrukturer) som gir muligheter for avvik fra lineær programflyt
      Valg med if- og if-else-setningen
      Repetere kode med while-løkka

## Slide 68
Lineær programflyt:
Vi husker Programflyt?
void loop() {
programlinje1;
programlinje2;
programlinje3;
programlinje4;
programlinje5;
}
Programkoden kjøres lineært
(.. men merk at selve void loop()
kjører i løkke)

## Slide 69
Kontrollstrukturer
Vi avviker fra lineær programkjøring
Avvik: Valg/beslutningstaking i Arduino C
  If-setningen
  If-else-setningen
  While-løkka
Relasjonsoperasjoner muliggjør beslutningstaking
  Dvs vi utfører sammenligninger
  Og vi gjør bruk av logiske utsagn/betingelser
Det finnes flere..

## Slide 70
Logiske utsagn og operatorer
Hva er en operator?
Spesialtegn brukt for å utføre spesifikke operasjoner
    Tilordnings-operatoren: = (Husk! Dette er ikke “er lik”)
    Aritmetiske operatorer: +, -, *, /
Relasjons-operatorene (sammenligner variabler/konstanter):
    > større enn (eksempel: x > y, x > 10)
    < mindre enn
    >= større enn eller lik
    <= mindre enn eller lik
    == er lik
    != ulik

## Slide 71
Logiske utsagn og operatorer
Når du bruker relasjonsoperatorer:
Resultatet er en boolsk verdi (sannhetsverdi)
logisk 0 for usann (false) dvs. verdien null
logisk 1 for sann (true) dvs. alt ikke-null
Eksempel:
    alarmGrense = 300 (først en enkel tilordning)
    alarmGrense > 299
sann eller usann ?
(Logisk utsagn som evalueres  resultatet er logisk 1/0, sann/usann)

## Slide 72
Logiske utsagn og operatorer
Logiske (boolske) operatorer:
Sammenligner to eller flere uttrykk og returnerer logisk 1 eller 0
    || eller (or) (eksempel: (x > 0) || (y > 0) )
    && og (and) (eksempel: (x > 0) && (y > 0) )
    ! ikke (not) (eksempel: !x > 0
God programmeringsskikk: Bruk parenteser rundt uttrykkene!
Øker lesbarheten og unngår utilsiktet utførelsesrekkefølge
(operatorpresedens)

## Slide 73
Operatorpresedens
Parenteser: () Mult/div: *, / Add/sub: +, - Relasjon: <, >, <=, >=, ==, != And: && Or: || Tilordning: =
  Eksempel: tall < 5 || 6 (tall = 0.5, 10)
På samme nivå: Fra venstre mot høyre
Eksempel 40 < fart < 60 (fart = 55, 65)

## Slide 74: if-setningen
if-setningen brukes for å avgjøre om programkode skal utføres
Generell form:
    if (betingelse) {
    // programkode
    }
Betingelsen er en logisk betingelse
Programkoden kan være en blokk med instruksjoner eller bare én
Programkoden utføres bare hvis betingelsen er sann – hvis ikke sann så hopper programmet bare over programkoden i if-setningen

## Slide 75: if-else
if-else-setningen velger mellom to handlinger
Generell form:
      if (betingelse) {
      // programkode 1
      }
      else {
      // programkode 2
      }
En og bare en av handlingene (programkodene) kjøres

## Slide 76
Eksempel med if
Betinget programkjøring: Hvis sensormålingen overstiger en gitt verdi:
Slå på en LED

## Slide 77
Eksempel med if
Hvis sensormålingen
overstiger en gitt verdi:
Slå på en LED

## Slide 78
Hjelper oss med å ta valg
  Gir avvik fra lineær kjøring
If-setningen oppsummert
Programkoden kjøres lineært, inntil..
If betingelsen blir true
da kjøres Kode 1
Ved If-betingelsen = false
da kjøres Kode 2
True
True

## Slide 79: while-løkka
Betinget løkke
  Så lenge TRUE kjør løkke
  Husk å initialisere testen!
  Husk å oppdatere testen!
Programkoden kjøres lineært, inntil..
While-betingelsen blir true
da kjøres koden i while
True
1
1
2
2

## Slide 80: SRS – Quiz
Sett opp en while-løsning som kjører 5 ganger
a)
b)
d)
c)
Formatet for while
Om du vil teste i praksis: Har løkka kjørt fem ganger?
Tips: Legg inn en akkumulerende teller-variabel i while-løkka som skrives til Seriemonitor etter at løkka er ferdig!

## Slide 81: SRS – Quiz
Sett opp en while-løsning som kjører 5 ganger
a)
b)
d)
c)
Vet ikke

## Slide 82: SRS – Quiz
Sett opp en while-løsning som kjører 5 ganger
a)
b)
d)
c)
Vet ikke

## Slide 83: Funksjoner i Arduino C -Innebygde -Egendefinerte

## Slide 84
Læringsmål
  Etter denne modulen skal du
    Forstå programmeringskonstruksjonen funksjoner
    Være klar over forskjellen mellom innebygde og egendefinerte funksjoner
    Kunne skille mellom forskjellige typer egendefinerte funksjoner
    Være i stand til å lage egne funksjoner
    Forstå forskjellen på globale og lokale variabler, og særlig i sammenheng med funksjoner

## Slide 85
Hva er funksjoner?
Metode for å strukturere funksjonalitet
  En samling kodelinjer med en spesifikk oppgave…
  … som pakkes inn for å kunne gjenbrukes
  «Pakken» kalles en funksjon og har et veldefinert format
Abstraksjons-tenking:
Funksjon
Et antall
input
Returnerer resultat

## Slide 86
Programbyggeklosser .. igjen..
If (sensorValue < 300) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
tone(buzzerPin, 500);
Serial.println(″ALARM!″);
}
Programsetning
Uttrykk
Kodeblokk
Funksjon?
Denne alarm-kodeblokka kan
gjøres om til en funksjon
Her illustrert ved kode for å utløse alarm:

## Slide 87
Arduino C og funksjoner
Arduino-programmer kan deles inn i tre hoveddeler:
Egendefinerte funksjoner
setup()
loop()
void setup() og void loop() er faktisk
også innebygde funksjoner!

## Slide 88
Arduino innebygde funksjoner
Digital I/O
  pinMode(pin, mode)
  digitalWrite(pin, value)
  digitalRead(pin)
Analog I/O
  analogRead(pin)
  analogWrite(pin, value) ~ PWM
Noen eksempler:
NB! Faktisk ikke en analog pinne i
denne funksjonen, men digital!

## Slide 89
Arduino innebygde funksjoner
Tid
  delay(ms)
  millis()
Seriell kommunikasjon
  Serial.begin(speed)
  Serial.print(data)
  Serial.println(data)
Samt andre: Matte, Trigonometri, Random-tall, ++

## Slide 90
Oversikt over instruksjoner

## Slide 91
Oversikt over instruksjoner

## Slide 92
Funksjoner: Formatet
  int funksjonsnavn (int x, int y) { // funksjonsheaderen
    int resultat;
    <tilordning av resultat> // dvs på formen: resultat = verdi;
    return resultat; // variabelen resultat blir retur-variabel,
    // og legges inn i returtypen.
  }
Returtype
Funksjonsnavn
Argumentliste = parametre inn

## Slide 93
En egendefinert funksjon
  void printAlarm (int temperatur) {
    Serial.println("ALARM!");
    Serial.print("Temperaturen er ");
    Serial.print(temperatur);
    Serial.println(" grader! ");
  }
Returtype
Funksjonsnavn
Argumentliste
Eksempel med en alarmfunksjon som kan kalles flere ganger

## Slide 94
Synligheten til Variabler (scope)
Scope
Global
Lokal
Dvs synlighetsområdet til variabelen
Hvor kan den brukes: sees og endres
Bestemmes av hvor den deklareres
Deklarert ved starten av programmet
.. dvs over void setup
Synlig over alt i programmet
Variabler
Deklarert inne i en funksjon
.. inkl. i funksjonsheaderen
Synlig bare for og i funksjonen

## Slide 95
Lokale og Globale Variabler
int a, b; /* Deklarering av de globale variablene a og b. Disse to er synlige over alt i programmet */
void loop() {
int c, d; /* Deklarering av de lokale variablene c og d.
Dissse to er synlige bare i void loop */
<programkode> ; c = 3; d = funksjon(c);
}
int funksjon(int e) {
int c=5; /* deklarering av den lokale variabelen c, som sammen med variabelen e fra headeren kun er synlig innenfor funksjonen */
<programkode> ;
}
Merk! Den lokale variabelen e er
allerede deklarert i headeren her, og
trenger ikke deklareres nede i funksjonen

## Slide 96
Funksjoner: Forskjellige typer
Ingen argumenter (input-parametre) eller retur-variabel
  F.eks. en funksjon som lager et fast antall LED-blink
Bare argument(er), ingen retur-variabel
  F.eks en funksjon som lager et spesifisert antall LED-blink
  Antall blink tas da inn som argument
Både argument(er) og retur-variabel
  F.eks en funksjon som leser av en sensor et spesifisert antall ganger og returnerer gjennomsnittet av målingene

## Slide 97: SRS - Quiz
Funksjonen skal blinke én gang med en LED.
Hva er riktig struktur for denne funksjonen:
a)
b)
d)
c)
Vet ikke

## Slide 98: SRS - Quiz
Funksjonen skal blinke én gang med en LED.
Hva er riktig struktur for denne funksjonen:
a)
b)
d)
c)
Vet ikke

## Slide 99
Ingen argumenter, ingen retur
void = ingen retur
Navnet på funksjonen
Tom argumentliste = ingen input-verdier

## Slide 100: SRS - Quiz
Vi vil bestemme hvor mange ganger LEDen skal blinke.
Hva er da riktig struktur for funksjonen:
a)
b)
d)
c)
Vet ikke

## Slide 101: SRS - Quiz
Vi vil bestemme hvor mange ganger LEDen skal blinke.
Hva er da riktig struktur for funksjonen:
a)
b)
d)
c)
Vet ikke

## Slide 102: Før vi ser på løsningen – husker du.. :
Sett opp en while-løsning som kjører 5 ganger:
Når while-løsningen er inne i vår blink-funksjon:
a)
count får sin verdi som argument inn til funksjonen

## Slide 103
Ett argument, ingen retur
void = ingen retur
Navnet på funksjonen
Argumentet
Dvs vi mater inn hvor mange ganger
while-løkka skal kjøre

## Slide 104: SRS - Quiz
Funksjonen skal avlese en sensor 5 ganger og returnere gjennomsnittet. Hva er riktig struktur:
a)
b)
d)
c)
Vet ikke

## Slide 105: SRS - Quiz
Funksjonen skal avlese en sensor 5 ganger og returnere gjennomsnittet. Hva er riktig struktur:
a)
b)
d)
c)
Vet ikke

## Slide 106
Returtypen
Navnet på funksjonen
Ingen argumenter
Returnerer verdien av sensorVal fra funksjonen
Beregner gjennomsnittet av de 5 avlesningene
Løper 5 ganger og summerer alle 5 avlesninger
Initialiserer hjelpevariablene
Ingen argumenter, men retur

## Slide 107
Kalle funksjoner
Dvs hvordan bruke funksjoner:
int x = 0;
x = readAverage();
if (x < 100) {
blink1();
}
else {
blink2(10);
{
Her kaller vi vår gjennomsnitt-funksjon
(sensoravlesing)
Her kaller vi en av våre LED-blinke-funksjoner,
og hvilken avhenger av gjennomsnittsverdien
fra readAverage()
(«blink2»-funksjonen kalles med parameteren
10, og dvs blink 10 ganger med LEDen)

## Slide 108
Oppsummering: Funksjoner
Én av flere Programbyggeklosser
  Uttrykk, Programsetninger, Kodeblokker, Funksjoner
  Er en kodeblokk på et bestemt format som er laget for å gjøre en spesifikk oppgave
Innebygde:
  void setup(), void loop(), digitalWrite(pin, value), ++
Egendefinerte:
  Oppretter du om samme oppgave skal utføres mange steder i programmet ditt

## Slide 109: Læringsressurser:
https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
https://learn.sparkfun.com/tutorials/tags/arduino
www.google.com <- Google is your friend
Hjelperessurser på Blackboard